Подключение контроллера Beckhoff по сети к SCADA TRACE MODE 6

В качестве контроллера воспользуемся BC9050 с модулем дискретного вывода KL2404, к первому выходу которого подключен светодиод. Программа, размещенная в контроллере, позволяет включать/выключать светодиод и менять темп мигания (медленно/быстро). Номер контроллера – 0, его IP-адрес 192.168.3.51, порт обмена данными - 800. Для переменных программы параметр IndexGroup для записи данных в контроллер 0х4020, параметр OffSet для включения/выключения – 2, изменения темпа мигания – 0. Параметр IndexGroup для чтения состояния дискретного выхода 0хF030, OffSet  - 0. Выполним подключение контроллера к ПК и организуем с его графического интерфейса управление светодиодом.

ВНИМАНИЕ! Библиотека tsadsdll.dll от Twin-Cat должна быть инсталлирована и зарегистрирована на ПК.

Программа в контроллере:

Описание используемого дискретного выхода: