Подключение устройств ввода/вывода EL-4000 к SCADA TRACE MODE по протоколу  MODBUS RTU

Использовать физическую сеть RS 485 с параметрами настройки 9600 бит/с, 8-1-n, поддерживаемую преобразователем интерфейса EL-4020RS, подключенным к порту COM1 ПК. Питание модулей обеспечивается модулем питания  EL-4001PWR.

Modbus 						  RS 232

RS485

Подключить модули

EL-4015 – 6 канальный модуль ввода аналоговых сигналов, к 0-му каналу которого подключен датчик температуры 100М 1,428 (-50…200 гр.С).

EL-4067 – 8-канальный модуль релейных выходов,

EL-4059 – 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов.

Выходы модуля EL-4067 подключены к входам модуля EL-4059.

Используемые для подключения параметры настройки модулей сведены в таблицу.

| Модуль | Функция | Сетевой адрес | Адрес регистра | Тип | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-4015 | Rout_Float(3) | 1 | 0x500 | Input | Аналог |
| EL-4067 | W_Word(16) | 5 | 0x50c | Output | Дискрет |
| EL-4059 | Rout_Word(3) | 6 | 0x503 | Input | Дискрет |