Подключение устройства ввода к SCADA TRACE MODE через GSM-модем по протоколу  MODBUS RTU

В качестве устройства воспользуемся модулем удаленного ввода М-7018R (ICP DAS), к первому аналоговому входу которого подключена термопара с градуировкой ХА (Type K). Адрес модуля – 2. Измеренное значение температуры содержится в двухбайтовом входном регистре (input register) с начальным смещением 0. Для положительного диапазона температур (0 – 1372 (С) диапазон кодов аналого-цифрового преобразователя (0 - 32767). К линии RS -485 модуля подключен GSM/GPRS-модем MOXA G2150I. Параметры связи между модемом и модулем - 57600,n,8,1 , дополнительно в профиль модема записана следующая последовательность АТ-команд: at+cr=0+crc=0+ilrr=0+cbst=7,0,1+cpin? и в регистр модема S0 занесена 1. На SIM-карте с номером ********, установленной в модем, снята проверка PIN-кода и у оператора связи активирована услуга передачи данных. К порту СОМ1 ПК подключен GSM/GPRS-модем SIEMENS ES-75, параметры связи – 115200,n,8,1, на SIM-карте также активирована услуга передачи данных.