ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА/ВЫВОДА К SCADA TRACE MODE ПО ПРОТОКОЛАМ MODBUS RTU И MODBUS TCP

В качестве устройства ввода/вывода воспользуемся программным имитатором MODBUS-SLAVE устройства, доступным, например, для скачивания по ссылке http://www.win-tech.com/demos/modsim32.zip.

Адрес устройства – 1. Количество запрашиваемых у устройства данных – 100, расположенных в двухбайтовых входных регистрах (input registers) с начальным смещением 1. Количество формируемых в устройстве данных – 10, расположенных в двухбайтовых регистрах-защелках (holding registers) с начальным смещением 10.

Для протокола MODBUS RTU связь с устройством ведется по последовательному порту COM1 с параметрами 19200,n,8,1. Для протокола MODBUS TCP IP-адрес устройства  – 192.168.3.26.