Создание клиент-серверных систем c непосредственным подключением  NetLink Light  к контроллерам с МикроTRACE MODE

Разработаем систему с применением TRACE MODE NetLink Light. Нижний уровень системы представлен контроллером µPAC-7186EX, опрашивающим модуль удаленного ввода I-7018 (8 AI), к первому аналоговому входу которого подключена термопара с градуировкой ХА (Type K). Адрес модуля – 2, формат данных – «инженерный». Связь с модулем ведется по интерфейсу RS-485 через последовательный порт СОМ2 контроллера с параметрами 57600,n,8,1. Данные по температуре будем  отображать на графическом экране АРМ (NetLink Light), подключенного по сети непосредственно к контроллеру. IP-адрес контроллера 192.168.3.180, IP-адрес ПК АРМ - 192.168.3.27.