Добрый день!

Этот фильм демонстрирует технологию создания клиент-серверной архитектуры системы c непосредственным подключением  NetLink Light  к контроллерам с МикроTRACE MODE. Данное решение по функциональным возможностям конечно же уступает традиционному подходу со связками «МикроTRACE MODE – МРВ», но является весьма экономичным, а потому и весьма привлекательным для разработчиков систем.

Нижний уровень нашей системы представлен контроллером µPAC-7186EX, опрашивающим модуль удаленного ввода I-7018 (8 AI), к первому аналоговому входу которого подключена термопара с градуировкой ХА (Type K). Адрес модуля – 2, формат данных – «инженерный». Связь с модулем ведется по интерфейсу RS-485 через последовательный порт СОМ2 контроллера с параметрами 57600,n,8,1. Данные по температуре будем  отображать на графическом экране АРМ (NetLink Light), подключенного по сети непосредственно к контроллеру. IP-адрес контроллера 192.168.3.180, IP-адрес ПК АРМ - 192.168.3.27.

Для разработки данного проекта мы будем пользоваться профессиональной версией инструментальной системы TRACE MODE, а кроме того, в контроллере должен быть установлен исполнительный модуль – Микро TRACE MODE 6 ОЕМ для контроллеров серии I7000. Загрузку в контроллер необходимых файлов будем вести с помощью терминальной программы, поставляемой с контроллером. Для этого используем последовательный порт RS-232 контроллера СОМ1.

Загружаем интегрированную среду разработки. С помощью иконки, размещенной в левом верхнем углу, создадим новый проект в «стандартном» стиле. Создадим в слое Система узел NanoRTM – для нашего контроллера. Откроем узел на редактирование, выберем использование первого сетевого адаптера и укажем его IP-адрес - 192.168.3.180. Создадим в узле контроллера группу СОМ-порты и настроим параметры порта СОМ2 для обмена данными с модулями. Переместимся в слой Источники/Приемники и создадим там группу Распределенное УСО. В ней – I7000. Там – модулm I-7018. Откроем группу I-7018 на редактирование и изменим индекс последовательного порта и адрес: 1 и 2 соответственно. Перенесем  с помощью механизма «drag and drop» группу из слоя Источники/Приемники в узел контроллера.

Выполним создание в слое Система узла Console для нашего АРМ. Особенность консолей TRACE MODE является то, что они могут подключаться к серверам TRACE MODE – узлам типа RTM, MicroRTM, NanoRTM, EmbeddedRTM и Logger по любым доступным каналам связи с целью реализации графического интерфейса (интерактивного с возможностью выполнения управления), исполнения алгоритмов и взаимодействия с реляционными базами данных (локальными и удаленными).

Откроем на редактирование узел и зададим использованием 1-го сетевого адаптера с адресом 192.168.3.27.

Теперь создадим операторский интерфейс для ПК. Создадим и откроем на редактирование экран. Разместим в левом верхнем углу логотип TRACE MODE. Создадим входной аргумента экрана, привязанный к реальному значению канала Ain#1. Разместим на экране ГЭ Тренд и с помощью механизма «drag and drop» перетащим на него первый аргумент. Отредактируем кривую.

Сохраним проект на диск с именем cons, выполним процедуру сохранения его для МРВ.

С помощью терминальной программы перенесем файл cons_0.dbb из папки cons\Nano_RTM_1 в контроллер и выполним удаленный запуск исполнительного модуля в контроллере.

Из инструментальной системы запустим профайлер для узла Console. Дождемся появления данных на тренде, затем выполним разогрев чувствительного элемента термопары и оценим динамику данного процесса.

Таким образом, мы выполнили создание крайне недорогой системы и убедились в ее работоспособности. Вообще при создании современных систем автоматизации большое распространение получили именно клиент-серверные решения, когда в том числе и дополнительные рабочие места могут быть созданы с помощью NetLink Light TRACE MODE. Обращаем также ваше внимание на одну замечательную особенность NetLink Light – при подключении к резервированному серверу TRACE MODE консоль автоматически переключается на активный узел, т.е. самостоятельно отслеживает активный сервер без каких-либо дополнительных настроек. В заключение напоминаем, что NetLink Light является исключительно клиентским приложением, не имеющим возможности непосредственного подключения аппаратуры ввода/вывода.

И вот на этом завершаем наш ролик. Спасибо.