Подключение контроллера EMERSON ROC 809, FloBoss 107

к SCADA TRACE MODE

Необходимо с помощью SCADA TRACE MODE версии 6.06.3 базового формата создать проект, включающий узел операторской станции и PLC. Связь между операторской станцией и PLC ведется по протоколу MODBUS TCP/IP, а физически по сети ETHERNET.

В качестве PLC используется контроллер EMERSON ROC809 с подключенными модулями дискретного вывод DO-RELAY, аналогового ввода AO и аналогового вывода AI-12. Адрес контроллера – 1, IP-адрес контроллера - 10.0.0.2, порт, через который будет происходить обмен, 502. На операторской станции необходимо будет задавать значения первого канала модуля DO-RELAY и модуля АО, получать и отображать на экране данные от каналов этих модулей, а так же от первого канала модуля AI-12. Под первый канал модуля DO-RELAY в контроллере выделен регистр 0x1,  под первый канал модуля AO регистр 0xB и для первого канала модуля AI-12 регистры равен 0x17.