Необходимо создать проект, включающий узел операторской станции и PLC. Связь между операторской станцией и PLC ведётся по протоколу Modbus RTU.

В качестве PLC используется контроллер Delta Electronics DVP-12SA (номер станции 1) с подключенным модулем ввода DVP-04TC. Последовательный порт для связи с PLC имеет настройки 9600,n,8,1. На операторской станции необходимо получить данные от датчика температуры термопары,  подключенной к первому входу модуля DVP-04TC. Значение температуры, измеряемой датчиком, содержится в регистре D0 – [D]Data/FileRegisters(I/O) (для перехода к градусам Цельсия необходимо содержимое регистра поделить на 10).