ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ DELTA ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS TCP

В качестве PLC используется контроллер Delta Electronics DVP-12SE (8 DI, 4DO) с подключенными модулями ввода/вывода DVP-16SP (8DI, 8DO) и DVP-04TC (4AI). IP-адрес контроллера – 192.168.10.125. На операторской станции необходимо получить данные от датчика температуры – термопары с градуировкой хромель-алюмель,  подключенной к первому входу модуля DVP-04TC, а также создать средства управления дискретными выходами. Значение температуры, измеряемой датчиком, содержится в регистре D0 – [D]Data/FileRegisters(I/O) (для перехода к градусам Цельсия необходимо содержимое регистра поделить на 10).