Необходимо создать проект, включающий узел операторской станции и PLC. Связь между операторской станцией и PLC ведётся по МС-протоколу (MELSEC Communication protocol).

В качестве PLC используется контроллер Mitsubishi MELSEC FX3U-16M с подключенным модулем ввода FX3U-ADP и модулем Ethernet FX3U-ENET. IP-адрес контроллера 192.168.10.218, порт, через который происходит обмен данными, 5551. На операторской станции необходимо получить данные от датчика температуры (выведенного на переднюю панель стенда), подключенного к входу модуля FX3U-ADP. Значение температуры, измеряемой датчиком, содержится в регистре D8260 – [D]Data/FileRegisters(I/O) (для перехода к градусам Цельсия необходимо содержимое регистра поделить на 10).