ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА К SCADA TRACE MODE ПО ПРОТОКОЛУ  MODBUS RTU

В качестве устройства воспользуемся модулем удаленного ввода М-7018R (ICP DAS), к первому аналоговому входу которого подключена термопара с градуировкой ХА (Type K). Адрес модуля – 2. Измеренное значение температуры содержится в двухбайтовом входном регистре (input register) с начальным смещением 0. Для положительного диапазона температур (0 – 1372 (С) диапазон кодов аналого-цифрового преобразователя (0 - 32767). Связь с устройством ведется по последовательному порту COM1 с параметрами 57600,n,8,1 через автоматический конвертер интерфейсов RS485/232 I-7520.