ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ВВОДА/ВЫВОДА К SCADA TRACE MODE ПО ТЕХНОЛОГИИ OPC

Выполним настройку связи между SCADA TRACE MODE и устройством удаленного ввода с использованием локального OPC-сервера.

В качестве устройства ввода будем использовать модуль аналогового ввода I-7017 (ICP DAS), подключенный к ПК по последовательному порту через автоматический конвертер RS485/232, а в качестве сервера воспользуемся свободно-распространяемым NAPOPC DA Server (ICP DAS), предварительно инсталлированном на нашем ПК. Требуется считывать и отображать на экране величину постоянного напряжения, подаваемую на 6-ой вход модуля I-7017.